CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

EN INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

(CIAF)

BOGOTÁ, 2008

CONTENIDO

1	RECOMENDACIONES	4

1.1	SOBRE EL MANEJO DEL EQUIPO	4

1.2	SOBRE LA CAPTURA DE DATOS	4

1.3	PARAMETROS CLAVE PARA LA CAPTURA DE DATOS	5

2	DESARROLLO	6

2.1	RECONOCIMIENTO FISICO DEL DISPOSITIVO MOVIL	6

2.2	INSTRUCCIONES INICIALES	9

2.2.1	CONFIGURACIÓN HORA	9

2.2.2	BATERIA	9

2.2.3	ESTADO DE LA MEMORIA	13

2.3	ACERCA DEL SOFTWARE PARA LA CAPTURA DE DATOS EN CAMPO	15

2.4	MANEJO DEL DISPOSITIVO MOVIL PARA LA CAPTURA DE DATOS	16

2.4.1	Transferencia de información	16

2.4.2	Para abrir ArcPad	16

2.4.3	Visualización de información básica de las capas	17

2.4.4	Fijar las preferencias del GPS en ArcPad	19

2.4.5	Para capturar un punto con el GPS	23

2.4.6	Para borrar un punto	26

2.4.7	Guardar cambios y salir del programa	27

2.4.8	Transferencia de datos al PC	27

3	GLOSARIO-DEFINICIONES	29

4	REFERENCIAS	34

5	FIGURAS	35

INTRODUCCIÓN

Uno de los fines del presente documento es dar herramientas al lector para familiarizarse con la captura de datos haciendo uso de dispositivos móviles, los cuales brindan una mejora en la calidad y precisión del trabajo en campo. Para tal propósito, se hace a continuación una descripción básica del dispositivo móvil HP iPAQ Pocket PC línea 2003 premium y del software ArcPad, el cual  integra tecnologías de Sistemas de Posicionamiento Global (GPS) y Sistemas de Información Geográfica (SIG).  Es así, como se busca orientar al lector hacia la captura de información básica, de manera sencilla haciendo uso de las herramientas mencionadas.

# RECOMENDACIONES

## SOBRE EL MANEJO DEL EQUIPO

- Debe cargarse sin la antena o esta puede dañarse.

- La carga de la batería tiene una duración de aproximadamente 4 horas.

- No debe dejar apagar el equipo por insuficiencia de batería ya que se perderá el programa instalado para el desarrollo de la actividad.

- La antena solo debe instalarse cuando se salga a campo  y debe abrirse para ser activada.

- Pruebe que tanto el dispositivo móvil como la antena estén funcionando correctamente antes del trabajo de campo. Cerciórese que el PC en el cual efectuará  la transferencia de información del dispositivo móvil, no posea virus que puedan afectar el equipo y su información.

## SOBRE LA CAPTURA DE DATOS

- Lea cuidadosamente esta guía antes de salir al trabajo de campo. Realice las consultas necesarias.

- La recepción de señal del GPS es muy difícil en espacios cerrados por tal motivo,  en el momento de la georreferenciación de los centros educativos la persona encargada de la captura de datos  debe situarse preferiblemente en un lugar abierto y despejado (alejado de construcciones, arboles) por ejemplo canchas deportivas, jardines, plazoletas, etc.  Dado el caso que el centro educativo no posea espacios al aire libre debe situarse en el frente del predio.

- Una vez se active el receptor GPS este durará  entre 5 a 15 minutos aproximadamente en  recibir señal.

- Tenga cuidado y capture un solo punto por centro educativo, además de registrar y validar la información necesaria en el dispositivo.

- Revise la información antes de retirarse de la institución.

## PARAMETROS CLAVE PARA LA CAPTURA DE DATOS

Los datos deben ser correctamente capturados para garantizar la fiabilidad y la precisión al momento de ser utilizados, por tal motivo deben tenerse en cuenta los siguientes parámetros en el proceso de captura de datos con los dispositivos móviles:

- DATUM: MAGNA / WGS84

- UNIDADES: Sistema Sexagesimal

- HUSO HORARIO: UTC -5

# DESARROLLO

## RECONOCIMIENTO FISICO DEL DISPOSITIVO MOVIL

Figura 1. Características Físicas del dispositivo móvil

- Lápiz óptico

- Ranura de expansión compact flash. Permite la conexión  de accesorios, memorias, cámaras, lector de códigos de barra, Compact Flash GPS Reciver.

- Ranura de expansión SD. Tiene la misma funcionalidad de la ranura de expansión compact flash.

- Conector de audífonos.

- Ranura de soporte de tapa de protección

- Botón de grabación de voz

Figura 2. Características Físicas del dispositivo móvil

- Botón de encendido

- Speaker. Para escuchar notas

- Botón de acceso directo al administrador de tareas. Abrir, cerrar y cambiar tareas. Para ejecutar utilidades.

- Permite ingresar a la aplicación de manejo de correo. Sostenido: administrador de utilidades inalámbricas

- Botón de navegación en 5 sentidos

- Permite ingresar a la aplicación de contactos. Sostenido: administrador de la configuración de seguridad

- Permite ingresar a la aplicación de calendario. Sostenido: cambiar la orientación en la pantalla de la PDA

- Micrófono

- Led indicador de carga y de notificación. Off: sin actividad. Amarillo intermitente: cargando. Amarillo estático: carga completa. Verde intermitente: notificación pendiente

- Indicador de actividad bluetooth. Off: bluetooth off. Azul intermitente: Bluetooth activo

- Ranura de reinicio.

- Ranura de carga y de conexión  al PC.

Figura 3. Características Físicas del dispositivo móvil

Figura 4. Antena

## INSTRUCCIONES INICIALES

### CONFIGURACIÓN HORA

- Para configurar la hora pulse Click sobre la fecha y la hora como se muestra a continuación:

Figura 5. Pasos para la configuración de la hora. Fuente: IGAC

Configure el uso horario como GTM-5 Bogotá, Lima. Seguido fije la hora y fecha. Una vez haya ejecutado con éxito la configuración, pulse OK para guardar los cambios.

### BATERIA

Es de vital importancia que verifique constantemente el nivel de la batería. Lo anterior se visualiza en el icono que muestra la siguiente imagen:

Figura 6.  Revisión Batería

Para configurar la batería debe hacer Click sobre el icono, a continuación podrá ver en la pestaña Principal el estado de la Batería principal y la Batería de reserva.

- Para el trabajo con el dispositivo móvil se dispone únicamente de la batería principal. (Es la que se visualiza en el icono de batería)

- La batería de reserva debe estar siempre en 100%

Figura 7.  Alimentación Batería.  Pestaña principal

En la pestaña En espera es posible ajustar el tiempo para la alimentación del dispositivo:

Figura 8.  Alimentación Batería.  Pestaña En Espera

En la pestaña Avanzado  se configurará el tiempo que estará encendido el dispositivo si no está en uso aparente. El tiempo de apagado automático debe configurarse en el menor valor posible que no afecte el trabajo en campo

Figura 9.  Alimentación Batería.  Pestaña Avanzado

La pestaña Carga USB permite configurar el cargue de la batería cuando se encuentra conectada  al PC.

Figura 10.  Alimentación Batería.  Carga USB

La configuración de la luz de fondo para ahorrar energía se muestra en la siguiente figura, debe colocarse en el mínimo nivel que no afecte el trabajo en campo:

Figura 11.  Luz de fondo.  Brillo                      		    Figura 12.  Luz de Fondo.  Alimentación

Una vez haya ejecutado con éxito la configuración, pulse OK en la parte superior, para guardar los cambios.

### ESTADO DE LA MEMORIA

Figura 13.  Configuración de memoria

Haciendo Click en el icono de Memoria configure la memoria del dispositivo:

Figura 14. Memoria  principal                                     Figura 15. Tarjeta de almacenamiento

El sistema operativo administra la memoria, lo importante es que la disponibilidad sea la mayor posible. Para ello hay que evitar almacenar archivos no necesarios

Figura 16. Programas en ejecución                                   Figura 17. Detener Programas innecesarios

En el listado de aplicaciones activas, sólo deberán estar las aplicaciones que se usan en el trabajo del día. Se debe cerrar aquellas aplicaciones innecesarias.

Figura 18. Aplicaciones activas

- Estado de la memoria de almacenamiento

- Brillo de la pantalla

## ACERCA DEL SOFTWARE PARA LA CAPTURA DE DATOS EN CAMPO

Microsoft ActiveSync  3.7: Es el software que permite comunicar entre sí, el dispositivo móvil (HP iPAQ Poquet PC línea hx2000) con el PC. Es importante tener en cuenta la compatibilidad con el software instalado en el PC.

| Sistema operativo | Compatibilidad |
| --- | --- |
|  | MS-DOS | No |
|  | Windows 3.1x | No |
|  | Windows NT 3.51 | No |
|  | Windows 95, A, B, C | Sí |
|  | Windows NT 4.0 | Sí |
|  | Windows 98 | Sí |
|  | Windows 98 SE | Sí |
|  | Windows 2000 | Sí |
|  | Windows Millennium | Sí |
|  | Windows XP | Sí |
|  | Windows Server 2003 | Sí |
|  | Windows Vista | No |
|  | Mac OS | No |
|  | Linux | No |
|  | Unix | No |

Fuente: http://www.hpcfactor.com/support/syncsoft/activesync/

ArcPad: Es una aplicación SIG destinada a dispositivos móviles. Por lo tanto esta aplicación solo funciona si está instalado ARCGIS en el PC. Está orientada a proyectos de captura de datos y recogida de información geográfica mediante posicionamiento GPS en campo.

La toma de datos en campo es rápida y precisa. Así mismo brinda la posibilidad de comparar datos espaciales y alfanuméricos almacenados en una base de datos, con las características reales del terreno.

## MANEJO DEL DISPOSITIVO MOVIL PARA LA CAPTURA DE DATOS

### Transferencia de información

Se pueden transferir datos entre el dispositivo móvil y el PC estableciendo una conexión entre ellos (la conexión se hace por medio del cable USB del dispositivo), posteriormente pueden arrastrarse y soltarse  archivos  de un dispositivo a otro.

### Para abrir ArcPad

- Diríjase a inicio y después de Click en programas.

- Seguido de Click en ArcPad 7.0.1. En ese momento verá como se inicia el programa.

- Seleccione \My Documents \CAPTURA_DATOS_COLEGIOS_SIGMEN.adp

- A continuación pulse OK. De este modo abrirá el mapa de trabajo.

Figura 19. Abrir Mapa

### Visualización de información básica de las capas

Para verificar la información básica de las capas (layers) en ArcPad. Realice lo siguiente:

- Haga Click en “Table of content” :

Figura 20. Layers

- Haga doble Click sobre la capa (Layer) de interés para visualizar las propiedades de la misma. En la parte inferior de la pantalla visualizara las siguientes pestañas:

- Information

- Labels

- Symbology

- Scale

- Hyperlink

- Attributes

- Transparency

- Geography.

Figura 21.  Propiedades de Layers

- Para salir de Click en .

### Fijar las preferencias del GPS en ArcPad

Es importante que  antes de activar su GPS,  se fijen los parámetros de comunicación del GPS en ArcPad para igualar los parámetros establecidos en el receptor GPS. Siga los siguientes pasos:

- Haga Click en el botón desplegable “GPS Position Window” y después diríjase a GPS Preferences.

Figura 21.  GPS Preferences.  Fuente: IGAC

- Fije los parámetros Protocol, Port, Baud como los que se muestran a continuación :

Figura 22.  GPS Preferences. Parámetros

- En la pestaña Datum fije D_WGS_1984 como se muestra en la siguiente figura.

Figura 23. GPS Preferences. Datum  Fuente: IGAC

- Una vez haya fijado las preferencias del GPS  presione OK.

- Ahora configure el receptor GPS  para  esto debe hacer Click en el botón desplegable “GPS Position Window” :

Figura 24. GPS Position Window Fuente: ArcPad 7  User Guide

- La GPS position Window muestra una gran variedad de información de los satélites GPS, coordenadas de posición e información de navegación.

Figura 25. DMS. Fuente: ArcPad 7  User Guide

La ventana muestra la siguiente información:

GPS Mode

El  modo GPS, muestra el tipo de posición que está siendo calculada por el receptor GPS. Hay tres grupos de modos GPS que pueden mostrarse: NOFIX, 2D/3D y modos diferenciales.

NOFIX

Indica que ArcPad no está recibiendo una posición  del receptor GPS.  Ningún sistema de coordenadas se visualizará si el modo inicial del GPS  es NOFIX. También,  el modo 2d/3d o el modo diferencial se podrán visualizar mientras este el modo NOFIX.

2D/3D

2D indica que solo tres satélites están disponibles y están siendo utilizados para calcular las coordenadas de posición x,y.

3D indica que por lo menos cuatro satélites están disponibles y  están siendo utilizados para calcular las coordenadas de posición X, Y y Z.

Diferencial

DGPS indica que la corrección diferencial en tiempo real está siendo utilizada para calcular las coordenadas de  posición X, Y y Z.

Satellite Skyplot

Muestra el registro de los satélites podrían ser visibles o disponibles para el receptor GPS. El PRN (PseudoRandom Noise) numera y posiciona cada satélite que está siendo visualizado utilizando un color para indicar la disponibilidad de los satélites, así:

Negro

Indica que el satélite está disponible y está siendo usado para calcular la posición GPS.

Azul

Indica que el satélite está disponible pero no está siendo utilizada.

Rojo

Indica que el satélite no está disponible.

- Alguna de la información posee un contexto y/o menús. Para ello debe darse  Click sostenido sobre  el campo donde se halla la información, a continuación se despliega una lista de menú con información alternativa o con los  formatos de los datos, de la siguiente manera:

Figura 26. Proyección Cartográfica

### Para capturar un punto con el GPS

Cada uno de los centros educativos será representado  con un punto con una localización espacial con coordenadas. Para crear un punto utilizando las coordenadas que recibe el GPS, se deben seguir los siguientes pasos:

- Haga Click en el menú desplegable Start/Stop Editing

- Desplace el cursor para trabajar con la capa CENTROS_EDUCATIVOS,  haga Click sobre ella.

Figura 27. Selección de Layer

- Una vez activo el GPS podrá capturar los datos.  Para ello Ahora haga Click sobre el botón  GPS Capture Point  situado en la barra de edición  se creara el punto sobre  la posición en la que se encuentra situado.

Figura 28. Captura de punto

- Automáticamente se desplegara una tabla en la cual debe escribir los atributos del nuevo punto registrado,  para acceder al teclado diríjase a la parte inferior de la pantalla y de Click en este icono.

- Active y desactive las mayúsculas pulsando sobre MAY.

- Aparecerá  un formulario en el cual debe diligenciar el nombre y el código del centro educativo, así como el municipio al cual pertenece.

- Después de confirmar la información de Click en OK.  Si oprime la X el punto se borrará.

Figura 29. Formulario

- Para visualizar las propiedades y las coordenadas del punto capturado haga Click en el formulario de propiedades .

- Desplácese con las flechas de la parte superior del formulario para visualizar los atributos y las coordenadas del punto. acepte:

Figura 30. Propiedades de punto

### Para borrar un punto

En algún momento puede existir el caso en que considere que capturó mal el dato o que por algún  error capturó un punto que no correspondía, en aquellas situaciones para eliminar el punto debe:

- Con la herramienta Select  señale el punto capturado, a continuación abra el teclado (icono en la parte inferior),  active el teclado en Mayúsculas (MAY), pulse Supr en él y acepte.

### Guardar cambios y salir del programa

- Diríjase al botón Save Map y guarde los cambios periódicamente.

- Para salir del programa ArcPad debe dirigirse al botón desplegable   que se encuentra en la parte superior izquierda y posteriormente  de Click en EXIT.

Figura 31. Salir de Arc Pad.

### Transferencia de datos al PC

Una  vez finalizada la jornada de captura de datos debe conectar el dispositivo móvil al PC.

- Al Explorar en mi PC encontrará en otros el dispositivo “Mobile Device”.

Figura 32.  Selección del dispositivo móvil

- De doble Click y encontrará la información contenida en el dispositivo. Copie la carpeta CAPTURA DE DATOS al PC. Puede hacerlo arrastrando la carpeta hacia el escritorio o hacia otra carpeta. También puede hacerlo con Click derecho, copiar y posteriormente pegar en el lugar destinado a esta información.

Figura 32.  Selección del dispositivo móvil

- Es importante que cada vez que llegue de campo transfiera la carpeta del dispositivo al PC, y maneje un versionamiento por fechas.

- Abra el archivo en el PC y verifique la información capturada en campo, edite dicha información si es necesario, guarde los cambios.

- Transfiera nuevamente la información al dispositivo móvil, reemplazando el archivo existente.

# GLOSARIO-DEFINICIONES

ESCALA

Es la relación de proporcionalidad que existe entre una distancia medida en el terreno y su correspondiente medida en el mapa. La escala determina la cantidad de detalle que debe mostrarse en un mapa.

Las escalas se dividen en tres grupos (categorías). Para cada grupo existe una cantidad de detalle cartográfico que debe mostrarse, así como la manera en que debe ilustrarse. Los tres grupos de escala y sus empleos principales son:

Escala pequeña: 1:500.000 y menores, empleadas para el planeamiento general y estudios estratégicos.

Escala mediana: Más grande que 1:100.000 y más pequeñas que las de 1:5.000; se emplean para el planeamiento más detallado.

Escala grande: Iguales y mayores a la escala 1:5.000 empleadas para usos urbanos, técnicos y administrativos.

MAPA

Representación gráfica convencional, de una porción de la tierra u otro cuerpo celeste que muestra el tamaño y la posición de elementos del paisaje de acuerdo con la escala y la proyección seleccionadas.

SISTEMA DE REFERENCIA Y DATUM GEODÉSICOS

Un sistema de referencia es el conjunto de convenciones y conceptos teóricos adecuadamente modelados que definen, en cualquier momento, la orientación, ubicación y escala de tres ejes coordenados [X, Y, Z]. Dado que un sistema de referencia es un modelo (una concepción, una idea) éste es materializado (realizado, concretado) mediante puntos reales cuyas coordenadas son determinadas sobre el sistema de referencia dado, dicho conjunto de puntos se denomina marco de referencia (Reference Frame) (IERS 2000).

En América del Sur, se decidió establecer una red de estaciones GPS de alta precisión con la densidad suficiente de puntos para el cubrimiento homogéneo de la zona y además, garantizar la participación de cada uno de los países de esta parte del continente. De esta forma surge el proyecto SIRGAS (Sistema de Referencia Geocéntrico para América del Sur).

En Colombia, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, inició a partir de las estaciones SIRGAS, la determinación de la Red Básica GPS, denominada MAGNA (Marco Geocéntrico Nacional de Referencia), que por estar referida a SIRGAS, se denomina convencionalmente MAGNA-SIRGAS. Ésta se halla conformada por 60 estaciones GPS de cubrimiento nacional de las cuales, 8 son vértices SIRGAS y 16 corresponden con la red geodinámica CASA (Central and South American geodynamics network). Éstos fueron determinados durante los años 1994, 1995 y 1997 con el propósito de suministrar una plataforma confiable a los productores y usuarios de información georreferenciada en el país.

Dentro de este marco, uno de los objetivos principales en el procesamiento de los datos GPS fue su integración al Sistema de Referencia Geocéntrico, definido por el Marco Internacional de Referencia Terrestre (ITRF), a través de su vinculación con el Sistema SIRGAS, esta integración garantiza que las coordenadas de la red básica nacional estén definidas sobre el mismo sistema que sirve como base para el cálculo de las órbitas de los satélites GPS, que son distribuidas a nivel mundial por el Servicio Internacional GPS (IGS: International GPS Service). De esta manera, los vértices MAGNA-SIRGAS son utilizados como puntos de empalme (estaciones fiduciales) y sus coordenadas, junto con la efemérides del IGS, permiten obtener posiciones geodésicas referidas al ITRF vigente, el cual a su vez, coincide con la nueva definición del WGS84 (G1150), introducida a partir del 1 de enero de 2000 (Merrigan et al. 2002).

PROYECCION CARTOGRÁFICA

La proyección cartográfica oficial de Colombia es el sistema Gauss-Krüger. Éste es una representación conforme del elipsoide sobre un plano, es decir que el ángulo formado entre dos líneas sobre la superficie terrestre se mantiene al ser éstas proyectadas sobre el plano. Los meridianos y paralelos se interceptan perpendicularmente, pero no son líneas rectas, sino curvas complejas, excepto el meridiano central (de tangencia) y el paralelo de referencia. La escala de la representación permanece constante sobre el meridiano central, pero ésta varía al alejarse de aquel, introduciendo deformaciones en función de la longitud (λ). Por tal razón, el desarrollo de la proyección se controla mediante husos, que en el caso de Colombia se extienden 1,5° al lado y lado del meridiano central. En Colombia, el origen principal de las coordenadas Gauss-Krüger se definió en la pilastra sur del Observatorio Astronómico de Bogotá, asignándose los valores N = 1 000 000 m y E = 1000 000 m. Los origenes complementarios se han establecido a 3° y 6° de longitud al este y oeste de dicho punto. Este sistema se utiliza para la elaboración de cartografía a escalas entre 1:10 000 y 1:500 000.

SISTEMA DE COODENADAS GEOGRÁFICAS

El Sistema de Coordenadas Geográficas usando dos de las tres coordenadas de un sistema de coordenadas esféricas que está alineado con el eje de rotación de la Tierra. Este tipo de coordenadas se usa para expresar posiciones o puntos sobre la superficie de la Tierra.

SISTEMA SEXAGESIMAL

Es un sistema de numeración posicional que emplea la base sesenta. Es usado para medir tiempos (horas, minutos y segundos) y ángulos (grados, minutos y segundos). El uso del número sesenta como base para la medición de ángulos, coordenadas y medidas de tiempo se vincula a la vieja astronomía y a la trigonometría.

SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL (GPS)

Es un Sistema Global de Navegación por Satélite que permite determinar en todo el mundo la posición de un objeto, una persona, un vehículo o una nave, con gran precisión.

El GPS funciona mediante una red de 27 satélites (24 operativos y 3 de respaldo) en órbita sobre el globo, a 20.200 km, con trayectorias sincronizadas para cubrir toda la superficie de la Tierra. Cuando se desea determinar la posición, el receptor que se utiliza para ello localiza automáticamente como mínimo tres satélites de la red, de los que recibe unas señales indicando la posición y el reloj de cada uno de ellos. Con base en estas señales, el aparato sincroniza el reloj del GPS y calcula el retraso de las señales; es decir, la distancia al satélite. Por "triangulación" calcula la posición (absoluta o coordenadas reales) en que éste se encuentra  el punto de medición.

HUSO HORARIO

Geográficamente los husos horarios son cada una de las veinticuatro áreas en que se divide la Tierra y que siguen la misma definición de tiempo cronométrico. Todos los husos horarios se definen en relación al Tiempo Universal Coordinado (UTC), el huso horario centrado sobre el meridiano de Greenwich.

Puesto que la Tierra gira de Oeste a Este, al pasar de un huso horario a otro en dirección Este hay que sumar una hora. Por el contrario, al pasar de Este a Oeste hay que restar una hora. El meridiano de 180°, conocido como línea internacional de cambio de fecha, marca el cambio de día. La zona horaria en la que se encuentra Colombia es UTC -5.

# REFERENCIAS

- ADOPCION DEL MARCO GEOCENTRICO NACIONAL DE REFERENCIA MAGNA-SIRGAS COMO DATUM OFICIAL DE COLOMBIA. División de Geodesia de la Subdirección de Geografía y Cartografía del Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

- TIPOS DE COORDENADAS MANEJADOS EN COLOMBIA. División de Geodesia de la Subdirección de Geografía y Cartografía del Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

- ArcPad 7. User Guide

- ArcPad 7. Quick Reference

# FIGURAS

Figura 1. Características Físicas del dispositivo móvil

Figura 2.  Características Físicas del dispositivo móvil

Figura 3.  Características Físicas del dispositivo móvil

Figura 4.  Antena

Figura 5.  Pasos para la configuración de la hora

Figura 6.  Revisión Batería

Figura 7.  Alimentación Batería. Pestaña principal

Figura 8. Alimentación Batería. Pestaña En Espera

Figura 9. Alimentación Batería. Pestaña Avanzado

Figura 10. Alimentación Batería. Carga USB

Figura 11. Luz de fondo. Brillo

Figura 12. Luz de Fondo. Alimentación

Figura 13. Configuración de memoria

Figura 14. Memoria  principal

Figura 15. Tarjeta de almacenamiento

Figura 16. Programas en ejecución

Figura 17. Detener Programas innecesarios

Figura 18. Aplicaciones activas

Figura 19. Abrir Mapa

Figura 20. Layers

Figura 21. Propiedades de Layers

Figura 21. GPS Preferences.

Figura 22. GPS Preferences. Parámetros

Figura 23. GPS Preferences

Figura 24. GPS Position Window

Figura 25. DMS

Figura 26. Proyección Cartográfica

Figura 27. Selección de Layer

Figura 28. Captura de punto

Figura 29. Formulario

Figura 30. Propiedades de punto

Figura 31. Salir de Arc Pad

Figura 32. Selección del dispositivo móvil

# Footnotes

Tomado de la presentación de capacitación “Catastro móvil” IGAC, Sub Dirección de Catastro – PROCALCULO.

Capturar un punto que me representará el centro educativo.

Instituto Geográfico Agustín Codazzi

ADOPCION DEL MARCO GEOCENTRICO NACIONAL DE REFERENCIA MAGNA-SIRGAS COMO DATUM OFICIAL DE COLOMBIA. División de Geodesia de la Subdirección de Geografía y Cartografía del Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

TIPOS DE COORDENADAS MANEJADOS EN COLOMBIA. División de Geodesia de la Subdirección de Geografía y Cartografía del Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

Por su sigla en inglés, Global Positioning System (GPS)

# Text boxes

GUIA BASICA PARA LA CAPTURA DE DATOS EN CAMPO CON DISPOSITIVOS MÓVILES

SIGMEN

Propiedades del Mapa

Definición de la proyección

Parámetros para la captura